# 概述
随着集成电路制造技术的发展，电子系统变得越来越复杂，人们已经可以把复杂的电子系统集成到一个芯片上，就是所谓的片上系统<soc>。片上系统集成的东西越来越多，越来越复杂，这样复杂的一个系统对设计自动化的要求越来越高。
为了提高soc时代集成电路的设计效率，人们提出了基于IP复用和基于高层次综合的设计方法。IP复用技术，人们希望像搭积木一样将一个复杂的集成电路构建起来；基于高层次综合的设计，首先对电路进行比寄存器传输级<RTL>更抽象的描述，然后利用高层次综合工具完成到RTL电路的转换。这两中方法有各自的长处，也有各自的缺点。
无论采用什么样的设计方法学，人们都需要对soc时代的复杂电子系统进行描述，以选择合适的系统架构，进行软硬件划分、算法仿真等等。描述的级别越低，细节问题就越突出，对实际系统的仿真就越精准，完成建模所消耗的时间、仿真和验证时间就越长。相反，描述的抽象级别越高，完成建模所消耗的时间就越短，但对目标系统的描述也就越不精确。计算机的运行速度是有限的，设计人员必须在速度和精确性之间做出折中。
随着系统越来越复杂和相比较之下市场时间越来越紧迫，人们迫切需要一种语言单一完成全部设计。这种语言必须能够用于描述各种不同的抽象级别，能够胜任软硬件的协同设计和验证，并且仿真速度快。总之，人们对系统级描述语言的要求是：高仿真速度和建模效率、时序和行为可分开建模、支持基于接口的设计、支持软硬件混合建模、支持从系统级到门级的无缝过度、支持系统级调试和系统性能分析等。
System verilog、superlog 和 systemc；二者各有优点，systemc开放，得到了较广泛支持和发展。
# systemc基本语法
## 模块
模块化的管理允许设计者把复杂的电子系统划分成更易管理的模块。每个模块独立进行设计和验证，然后像搭积木一样搭成更大的模块。模块能够帮助在一个有许多不同设计者的设计组里分解复杂的设计。模块允许隐藏内部设计细节，这就使设计者必须在各个模块中使用公共的接口，使整个系统容易修改和维护，从而有利于设计复用。
一个模块可以包含一些其他的systemc基本元素如端口、内部信号、内部数据、子模块、进程、构造函数和析构函数等。这写元素共同定义模块所表达的功能。
### 模块定义
有三种：
SC_MODULE(MMU)
{
}
class mmu : public sc_module	该声明所有成员都是私有的
{
}
struct mmu : public sc_module	该声明所有成员都是公有的
{
}
### 模块端口
模块之间通过端口链接。端口分为in、out和inout三种类型。可以指定端口的数据类型、允许的数据类型包括c++基本数据类型，如bool、int、short、char等；或者是systemc专有数据类型，如：sc_int、sc_unit、sc_logic等；或者是用户定义类型中任何的数据类型。例如：
SC_MODULE(fifo)
{
sc_in_clk	clk;
sc_in<bool>	rst;
sc_in<bool>	wr_en;
sc_in<bool>	rd_en;
sc_out<bool>	full, almost_full;
sc_out<bool>	empty,almost_empty;
sc_out<unsigned short> data_count;
sc_out<int>	dout;
}
systemc的类库中预先定义的端口包括sc_in, sc_out, sc_inout。同时systemc允许通过对基本端口类型sc_port<IF, N>扩展生成更复杂的端口。

systemc的端口定义了与特定端口类型相关的方法，如read()和write()都是基本的端口类型sc_in, sc_out和sc_inout可以使用的方法。下面都是允许的：
dout=din;
dout=din.read();
dout.write(din);
dout.write(din.read());	推荐使用read()和write()方法读写，可减少类型不匹配带来的错误。
### 模块信号
一个顶层模块可能由几个字模块组成，这些子模块需要通过信号相互链接。信号不能用in, out或inout来声明，信号的传输方向取决于链接部分的端口状态。verilog中使用wire来定义信号。在systemc中使用sc_signal<T>来定义信号。
### 位置关联
位置关联中，所有端口都是按照声明的顺序位置进行一一对应的。例如：
sc_signal<int> a, b, result;
sc_in_clk	clk;

alu_p = new ALU(“ALU”);
(*alu_p)(clk, a, b, result); → 按照位置一一对应；
在位置关联中，已经初始化的模块的关联里每一个信号都有一个匹配的端口。关联表中的第一个信号对应第一个端口，第二个信号对应第二个端口，以此类推。在这种类型的关联中，端口的声明顺序是非常重要的，如果没有完全按照顺序，就会把一个信号错误地关联到不该关联的端口上，从而导致关联错误。
位置关联在一个只有少量端口的模块的初始化是非常适用的，它能够是描述简单化。对于有大量端口的模块使用位置关联比较叫危险。
### 名字关联
名字关联就是利用名字的一一对应来链接信号和模块的端口。如下：
sc_signal<int> a, b, result;
sc_in_clk	clk;

alu_p = new ALU(“ALU”);
alu_p->clk(clk);
alu_p->op_a(a);
alu_p->op_b(b);
alu_p->out(result);
### 模块内部数据
设计者可以声明内部变量来保存模块内部数据。内部数据存储类型可以是任何合法的systemc类型、c++类型和用户定义类型。一般地，在模块外部是看不到模块内部数据的，一个模块只可以通过端口来访问另一个模块。实际上，如果使用SC_MODULE()来定义模块，则默认情况下所有数据成员都是公有的，其他模块可以通过直接访问的方式来读写一个模块的内部数据。除非是极特殊情况，这种方法最好不要使用。
### 模块的构造函数
模块的另外一个基本组成部分就是它的构造函数，熟悉C++的读者对此并不陌生。模块的构造函数完成创建和初始化一个模块的最初工作，他在一个模块的实例被创建时就被执行。C++中的构造函数创建模块内部数据结构，并把这些数据结构初始化为已知值。在systemc中，除了完成C++中所要求的基本功能外，构造函数还用于初始化进程的类型并创建进程的敏感表。
### 模块的析构函数
析构函数之在特殊的情况下才被使用，systemc没有专门的类似SC_CTOR的宏来处理析构函数，析构函数还是按照传统的C++的模式声明。析构函数的作用是清除构造函数申请的内存单元。
## 端口和信号
### 基本概念
芯片通过管脚与电路版上其他芯片或者元器件通信，管脚有输入、输出和双向管脚。在systemc中，模块通过端口<port>与其他模块通信，端口也分为输出、输出和双向端口。一个模块的端口通过信号与其他模块的端口相连。
systemc的信号与VHDL的信号一样引入了▲延迟的概念，即在同一个时间步▲内信号的值不变，只有下一个时间步到来的时候信号的值才可能更新。
正常情况下，端口总是与一个且仅有一个信号相连，也可以说端口总是与一个信号绑定的。只有一个情况是特殊的，就是当一个模块被实例化时，它的端口可以直接绑定到高一层模块的端口上。
Systemc端口的定义方法如下：
1、输入端口：sc_in<端口数据类型>	端口名；
2、输出端口：sc_out<端口数据类型>	端口名；
3、双向端口：sc_inout<端口数据类型>	端口名；
4、特殊情况：时钟的定义可以如“sc_in_clk 始终名称”

有时候需要声明一个端口向量，如计算机数据和地址总线，这在systemc中也是被允许的
sc_in<sc_logic> a[32];
信号也可使用类似的声明办法
sc_signal<sc_logic> abus[16];
### 端口和信号的读写
在systemc中端口的读写可以是与verilog一样的赋值，如果定义了：
sc_in<bool> data_in;
那么，在进程中可以进行如下读写操作；
if (data_in == TRUE) { }

另外，systemc中对端口还定义了read()和write()助手函数，以帮助完成可能需要的隐式类型转换。
If (data_in.read() == TRUE) { }
对于需要隐式类型转换的场合，只能用助手函数read和write进行操作。

如下，直接赋值是非法的，使用助手函数是允许的
sc_in<int> data_out;

data_out = data_in;	//非法
data_out.write(data_in.read());	//合法

对于信号，上面端口赋值的方法完全适用。
### 端口和信号类型
端口数据类型：
1、常见C++数据类型，如long、int、char、short、float、double。
2、systemc专有数据类型，如sc_int<n>, sc_uint<n>, sc_bigint<n>, sc_biguint<n>, sc_bit, sc_logic, sc_bv<n>, sc_lv<n>, sc_fixed, sc_ufixed, sc_fix, sc_ufix。
3、用户自定义结构
4、抽象端口： sc_port<虚拟继承的类> arbiter_port;
### 端口和信号的多驱动处理
systemc引入了解析逻辑向量信号来解决多驱动问题。例如：
sc_in_rv<n> x;	//x被定义为n比特宽的解析逻辑向量输入端口
sc_out_rv<n> y;	//y被定义为n比特宽的解析逻辑向量型输出端口
sc_inout_rv<n> z;	//z被定义为n比特宽的解析逻辑向量型双向端口
类似地，解析型信号的定义方法如下：
sc_signal_rv<n> x;	//宽度为n比特的解析型向量信号x

可以如下使用：
sc_out_rv<1> out_1;

高阻态的时候可-> out_1.write(“Z”); // SC_LOGIC_Z